МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. Баумана

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

АКТИВНЫЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕТЕКТОРА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ СТРУКТУР МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК-ПОЛУПРОВОДНИК

Назначение:

На основе принципиально новых способов регистрации радиационных излучений можно реализовать комплексный мониторинг, как самих ионизирующих воздействий, так и облучаемых объектов в медицине, экологическом контроле, атомной и ядерной физики и т.д.

Научно-техническое описание:

Новизна разработки состоит в использовании новых принципов регистрации и конструкции чувствительных элементов датчиков заряженных частиц, что позволит снизить

| Топология чувствительного элемента детектора заряженных частиц | энергетические пороги регистрации заряженных частиц и повысить эффективность контроля, упростить конструкцию датчика, снизить его себестоимость. Данный элемент детектора заряженных частиц выполнен на кремниевой полупроводниковой пластине диаметром 100 мм и имеет размеры 4х4 мм. На его поверхности предусмотрены шестнадцать контактных площадок к структурам металл-диэлектрик-полупроводник различной площади. К контактным площадкам подключается контрольно-измерительная аппаратура, позволяющая регистрировать параметры и характеристики радиационных излучений. |
| --- | --- |
| Преимущества: меньший энергетический порог регистрируемых частиц (единицы кэВ), за счет меньшей толщины мертвой зоны; меньший темновой ток, величина которого ограничивается не свойствами детектора, а возможностями измерительной системы; возможность использования объекта исследований в качестве верхнего электрода, что позволяет практически исключить мертвую зону. |
| Предложения по реализации проекта: разработка новой конструкции и технологии изготовления чувствительных элементов детекторов ионизирующих излучений; создание нового вида детекторов ионизирующих излучений. |

# Text boxes

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д. 2

Тел.:  8(4842) 79-78-28

Факс 8(4842) 79-78-28

e-mail:nis@bmstu-kaluga.ru

www.bmstu-kaluga.ru