МОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. Баумана

КАЛУЖСКИЙ ФИИЛАЛ

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СЛАБОТОЧНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНЖЕКЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Назначение: Предназначен для низковольтного питания электронной техники в т.ч. пожарных сигнализаций, охранных систем, телефонных сетей, микропроцессорной техники и других устройств, работающей в дежурном режиме.

Научно-техническое описание: В Калужском филиале созданы низковольтные слаботочные стабилизаторы напряжения на основе инжекционно-модифицированных полевых транзисторов. Универсальный прибор разработан для питания электронной техники в дежурном режиме и широком диапазоне питающих напряжений с программированием режима стабилизации по заказу или самим заказчиком. Для изготовления универсальных низковольтных слаботочных стабилизаторов напряжения с изменяемым напряжением стабилизации разработаны специальные диэлектрические пленки, способные изменять в широком диапазоне свое зарядовое состояние и сохранять его длительное время в процессе эксплуатации.

На основе полученных результатов НИР возможна разработка нового класса низковольтных слаботочных стабилизаторов напряжения с параметрами, изменяемыми инжекцией заряда в многослойный диэлектрик после их изготовления

Разрабатываемые по индивидуальному заказу стабилизаторы напряжения могут быть использованы в широкой номенклатуре приборов и интегральных схем.

| Преимущества: - Возможность установки требуемого значения напряжения стабилизации. - Возможность изменения напряжения стабилизации, как в процессе производства, так и в процессе их эксплуатации после изготовления - Сокращение номенклатуры выпускаемых интегральных микросхем. - Сокращение производственных запасов. - | Низковольтный слаботочный стабилизатор напряжения | Низковольтные слаботочные стабилизаторы напряжения в технологической упаковке |
| --- | --- | --- |
| - Новые функциональные возможности: в т.ч. изменение основных электрофизических характеристик стабилизатора самим потребителем. |

# Text boxes

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д. 2

Тел.:  8(4842) 79-78-28

Факс 8(4842) 79-78-28

e-mail: nis@bmstu-kaluga.ru.

www.bmstu-kaluga.ru