МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. Баумана

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

ЗАО НПВП «ТУРБОКОН»

Разработка энергокомплексов с высокотемпературными паротурбинными установками с созданием и испытанием опытного образца

Назначение: Опытный образец тепловой электростанции с высокотемпературной паровой конденсационной турбиной мощностью 100 кВт с начальной температурой пара 800…850 С, эскизный проект тепловой электростанции с высокотемпературной паровой конденсационной турбиной мощностью 25 МВт с начальной температурой пара более 1500 С.

| Научно-техническое описание: Повышение эффективности парогазового цикла паротурбинной установки основано на разработке по водородному перегреву пара в рабочем процессе турбины, а также на улучшении конструкции сопла, лопаток, проточной части турбины и контактных уплотнений. Выполнены исследования струйного смешения в дозвуковых каналах и истечения двухфазной смеси из каналов различной формы», Экспериментально исследованы структуры двухфазного кипящего теплоносителя в соплах турбины. Определены основные конструктивные и технологические параметры рабочих узлов, деталей высокотемпературных турбоустановок и их процессов. | Высокотемпературная паровая конденсационная турбина |
| --- | --- |
| Опытный энергокомплекс | Разработаны, изготовлены и экспериментально исследованы опытные образцы сопла, лопаток, проточной части турбины, контактных уплотнений и др. В результате проектной работы будет создан эскизный проект тепловой электростанции с высокотемпературной паровой конденсационной турбиной мощностью 25 МВт с начальной температурой пара более 1500 оС. Преимущества: конкурентные преимущества разработки заключаются в повышении к.п.д. парогазового цикла более 65% и электрического к.п.д. станции более 55%, а также в значительном улучшении надежности паротурбинной установки. |

# Text boxes

Тел.:  8(4842) 79-78-28

Факс: 8(4842) 79-78-28

e-mail: nis@bmstu-kaluga.ru.

www.bmstu-kaluga.ru.

248600, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2.