МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. БАУМАНА

Калужский филиал

Ротационный сепаратор

для совершенствования картофелеуборочной техники

Назначение: Совершенствование сепарирующей части картофелеуборочной техники для повышения эффективности разделения клубненосного пласта путем установки разработанного ротационного сепаратора взамен пруткового.

Научно-техническое описание: Прутковые сепараторы картофелекопателей травмируют клубни, малоэффективно сепарируют влажную почву, интенсивно изнашиваются, имеют высокую энергоемкость и металлоемкость. Для устранения указанных недостатков, повышения производительности, качества и надежности картофелекопателей разработан и испытан высокоэффективный ротационный сепаратор.

| Ротационный сепаратор картофелекопателя | Ротационный сепаратор предназначен для перемещения клубненосного пласта, его размельчения и просеивания почвы. Роторы сепаратора изготовлены из эластичной и износостойкой резины. Размещение роторов и режим вращения обеспечивают высокоэффективную сепарацию влажной, суглинистой почвы при минимальном повреждении клубней. Ротационный сепаратор может устанавливаться взамен пруткового при переоборудовании картофелекопателя или комбайна в т.ч. иностранного производства. |
| --- | --- |
| Кинематический привод сепаратора | Картофелекопатель в работе |

Техническая характеристика: количество рядов роторов 5…6, рабочая скорость 5…9км/ч, производительность 0,6…1га/ч, масса 1100кг. Переоборудование картофелекопателя обеспечит снижение в 3…4 раза ремонтных затрат относительно прутковых транспортеров и потребной мощности на привод роторов..

# Text boxes

Тел.: 8(4842) 79-78-28

Факс: 8(4842) 79-78-28

e-mail: nis@bmstu-kaluga.ru

www.bmstu-kaluga.ru.

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д. 2.