МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. Баумана

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Система вибрационных испытаний продукции приборо- и машиностроения, имитирующая реально действующие эксплуатационные нагрузки

Назначение: Имитация вибрационных условий эксплуатации устройств; замена дорогостоящих натурных вибрационных испытаний - стендовыми; проведение вибрационных испытаний конструкций, деталей и аппаратуры  как гражданского, так и военного назначения с учетом высоких требований к быстроте, точности и качеству их выполнения, осуществляется обработка и вывод результатов испытаний.

Научно-техническое описание: Основные отказы в работе конструкций, деталей и аппаратуры  происходят вследствие вибрационных нагрузок, которые действуют на устройства и характеризуются как случайные процессы. В настоящее время потребность в системах вибрационных испытаний - значительная, она определяется разработкой и производством большого объема электроники, электротехники, приборостроения и машиностроения и обстоятельством массовой их эксплуатации в сложных вибронагруженных условиях.

Поэтому для каждого конкретного случая испытаний, возможна установка и настройка системы с заданием на воздействие случайной нестационарной вибрационной нагрузки.

| Основными элементами системы являются - вибрационный стенд с аппаратурой для усиления входных испытательных сигналов и система управления, реализованная на базе ЭВМ. Система управления на базе ЭВМ связана с усилительной аппаратурой, через которую подаются испытательные сигналы и датчиками которые фиксируют текущее значение вибро-нагрузок на испытываемом устройстве. ЭВМ формирует испытательные вибросигналы (гармонические, случайные стационарные и нестационарные) таким образом, чтобы вибронагрузки на платформе стенда и на самом изделии минимально отличались от заданных. ЭВМ также выполняет обработку и вывод результатов испытаний. | Виброиспытательный комплекс |
| --- | --- |
| Преимущества: применение современной и универсальной системы вибрационных испытаний позволяет имитировать реальные вибронагрузки эксплуатации конструкций, деталей и аппаратуры, а также заменить дорогостоящие натурные виброиспытания - стендовыми. Вибрационная система дает практическую возможность с малыми затратами: - оценить фактическую надежность приборов, электротехники и конструкций, - обнаружить при виброиспытаниях "слабые" места приборов и электротехники, - устранить основную часть отказов по причине низкой вибронадежности, - прогнозировать уровень необходимой вибронадежности приборов и электротехники, - экономить материальные и трудовые затраты при производстве и эксплуатации. |

# Text boxes

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д. 2

Тел.: 8(4842) 79-78-28

Факс: 8(4842) 79-78-28

e-mail: nis@bmstu-kaluga.ru

www.bmstu-kaluga.ru