МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени. Н.Э. БАУМАНА

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Универсальный модуль для обработки картофеля и овощей защитно-стимулирующими веществами (ЗСВ)

| Назначение: обработка картофеля, овощей и фруктов ЗСВ на универсальном ротационном модуле, совместимом с транспортерами загрузчи-ками, конвейерами и технологическим обору-дованием для послеуборочной и предпосадочной обработки. Научно-техническое описание: В результате теоретических исследований и опытно-экспериментальной работы разработан процесс управляемого перемещения и активно-направленного позиционирования клубней для высокоэффективной обработки ЗСВ в микро-капельной замкнутой среде. Моноблок состоит из камеры для образования и концентрации | Модуль обработки картофеля ЗСВ |
| --- | --- |

микрокапельно-воздушной среды ЗСВ и транспортирующей поверхности ротационного типа с регулируемым режимом преремещения клубней. Для образования микрокапельно-воздушной среды ЗСВ применена низконапорная опрыскивающая система.     Регулируемый и низконапорный режим опрыскивания обеспечивает малообъемное опрыскивание и применение химических и биологических препаратов без нарушения функциональных свойств.

| Базовый вариант модуля | Изготовление модуля выполняется индивидуально для хозяйства к конкретным транспортерам-погрузчикам или к оборудованию для послеуборочной обработки картофеля. Монтаж и пусконаладка осуществляется в хозяйстве без дополнительной оплаты. Камера и ротационная поверхность имеют отводящую систему удаления и сбора остатков ЗСВ. Технические характеристики: Производительность подачи клубней 5…15 т/час, дозирование ЗСВ от 0,2 до 10 л/т, потребляемая мощность 0,8 кВт, масса 45 кг, габариты 1100 х 700 х 600, срок службы 10 лет. |
| --- | --- |

Преимущества:- обеспечивается высокая производительность, точность и полнота обработки  ЗСВ, сбор остатков ЗСВ, а также дозированием ЗСВ в заданных пределах:

- повреждения клубней при обработке ЗСВ отсутствуют;

- возможность управления процессом обработки и выбор оптимальной дозы ЗСВ;

- широкие пределы регулирования обработки ЗСВ и надежность  процесса;

- низконапорный режим и применение в качестве ЗСВ различных препаратов, в т.ч.  биологических без нарушения технологических свойств;

- малогабаритная и универсальная конструкция, высокая степень адаптации и унификации.

# Text boxes

Тел.:  8(4842) 79-78-28

Факс 8(4842) 79-78-28

e-mail: nis@ bmstu-kaluga.ru.

www.bmstu.kaluga.ru.

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д. 2.

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д. 2.